Załącznik Nr 1

Część I

Laptop - 2 szt.

| L.p. | Element konfiguracji | Wymagane minimalne parametry techniczne | Parametry techniczne oferowanego sprzętu (tj. potwierdzenie spełnienia minimalnych wymagań) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ekran | Matryca 15,6” o rozdzielczości min. 1920x1080, z powłoką matową | spełnia / nie spełnia |
|  | Obudowa | Ciemny kolor obudowy (zamawiający nie dopuszcza zaproponowania komputera w jaskrawej lub jasnej obudowie) | spełnia / nie spełnia |
|  | Procesor | Procesor dwurdzeniowy dedykowany do pracy w komputerach przenośnych, uzyskujący wynik co najmniej 3530 punktów w teście Passmark - CPU Mark wg wyników procesorów publikowanych na stronie http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php, wg rankingu z dnia 20.07.2015, stanowiącego Załącznik Nr 1 do Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia. W przypadku zaoferowania procesora nie uwzględnionego w w/w rankingu Wykonawca przeprowadzi powyżej wskazany test we własnym zakresie i załączy do oferty raport wydajnościowy oferowanego procesora (wszystkie elementy muszą pracować z parametrami określonymi przez producenta danego podzespołu). | spełnia / nie spełnia proszę podać producenta, typ i oznaczenie procesora |
|  | Pamięć operacyjna | Pojemność: min. 4 GB DDR3 1600MHz | spełnia / nie spełnia |
|  | Dysk twardy | Pojemność min. 500 GB, prędkość obrotowa 7200 obr./min. | spełnia / nie spełnia |
|  | Napęd optyczny | Nagrywarka DVD +/- RW Super Multi Dual Layer wewnętrzny. | spełnia / nie spełnia |
|  | Karta graficzna | kompatybilna z Microsoft® DirectX 11.1, OpenCL 1.2, OpenGL 4.0, uzyskująca wynik co najmniej 560 punktów w teście Passmark - G3D Mark według wyników kart graficznych publikowanych na stronie http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php, wg rankingu z dnia 20.07.2015, stanowiącego Załącznik Nr 2 do Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia. W przypadku zaoferowania karty graficznej nie uwzględnionej w w/w rankingu Wykonawca przeprowadzi powyżej wskazany test we własnym zakresie i załączy do oferty raport wydajnościowy oferowanego procesora (wszystkie elementy muszą pracować z parametrami określonymi przez producenta danego podzespołu). | spełnia / nie spełnia proszę podać producenta, typ i oznaczenie karty graficznej |
|  | Karta muzyczna | Zintegrowana, wbudowane 2 głośniki stereo, wbudowany mikrofon | spełnia / nie spełnia |
|  | Porty/złącza | 1 x VGA | spełnia / nie spełnia |
|  |  | 1 x HDMI | spełnia / nie spełnia |
|  |  | 1 x złącze RJ-45 (podłączenie sieci lokalnej) | spełnia / nie spełnia |
|  |  | 1 x wejście mikrofonowe | spełnia / nie spełnia |
|  |  | 1 x wyjście słuchawkowe | spełnia / nie spełnia |
|  |  | Min. 3 x USB (wbudowane), w tym min. 1 x USB 3.0 | spełnia / nie spełnia |
|  |  | Wbudowany fabrycznie moduł Bluetooth v. 4.0 (nie akceptowane na zewnętrznej karcie lub porcie USB). | spełnia / nie spełnia |
|  |  | Wbudowany – wewnętrzny czytnik kart SD, MMC | spełnia / nie spełnia |
|  |  | Port sieci LAN 10/100/1000 Ethernet RJ 45 zintegrowany z płytą główną oraz karta WLAN 802.11b/g/n | spełnia / nie spełnia |
|  |  | Czytnik linii papilarnych | spełnia / nie spełnia |
|  | Urządzenia wskazujące | TouchPad (płytka dotykowa) | spełnia / nie spełnia |
|  |  | Punkt dotykowy (manipulator punktowy), umieszczony w środkowej części klawiatury | spełnia / nie spełnia |
|  |  | Mysz optyczna przewodowa z interfejsem USB, długość przewodu min. 1m, 2 przyciski + rolka, firmowa, tej samej marki co laptop, sygnowana napisem lub logiem producenta laptopa. | spełnia / nie spełnia |
|  | Klawiatura | Pełnowymiarowa w układzie US-QWERTY, polskie znaki zgodne z układem MS Windows "polski programistyczny", klawiatura musi być wyposażona w 2 klawisze ALT (prawy i lewy). Klawiatura z wydzielonymi pełnowymiarowymi klawiszami numerycznymi w prawej części klawiatury. | spełnia / nie spełnia |
|  | Wyposażenie dodatkowe | Torba dostosowania do wielkości laptopa (15”-15,6”) | spełnia / nie spełnia |
|  | Oprogramowanie | System operacyjny: preinstalowany system operacyjny Microsoft Windows 8.1 Professional PL 64 bit lub system równoważny*, nie wymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft (system operacyjny z licencją, sterowniki do wszystkich podzespołów zainstalowanych w notebooku .) Umiejscowiona na dysku twardym laptopa lub innych nośnikach (płyty DVD lub pamięci FLASH USB) partycja Recovery w/w systemu lub systemu równoważnego* | spełnia / nie spełnia |
|  |  | System operacyjny: system operacyjny Microsoft Windows 7 Professional PL 64 bit lub system równoważny**, nie wymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft, lub posiadający swój unikalny klucz aktywacyjny (system operacyjny z licencją, sterowniki do wszystkich podzespołów zainstalowanych w notebooku ). Umiejscowiona na dysku twardym laptopa lub innych nośnikach (płyty DVD lub pamięci FLASH USB) partycja Recovery w/w systemu lub systemu równoważnego** | spełnia / nie spełnia |
|  |  | Komplet sterowników dla wszystkich elementów wymagających sterowników, wchodzących w skład urządzenia. Dostęp do najnowszych kompatybilnych sterowników i uaktualnień na stronie producenta laptopa, realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu laptopa – do oferty należy dołączyć link strony. Sterowniki powinny być kompatybilne z oferowanym przez Zamawiającego systemem operacyjnym. | Spełnia / nie spełnia |
|  | Bateria | 6-komorowa litowo-jonowa, umożliwiająca pracę bez zasilania przez min. 4 godziny | spełnia / nie spełnia |
|  | Zasilacz | Dedykowany do laptopa | spełnia / nie spełnia |
|  | Gwarancja | min. 12 miesięcy | spełnia / nie spełnia |

*- Warunki równoważności dla systemu operacyjnego wymienionego w Części I, Części III oraz Części IV:

Za rozwiązanie równoważne uznaje się takie, które posiada wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji (bez jakichkolwiek emulatorów, implementacji lub programów towarzyszących), zapewniające:

- polską wersję językową,

- możliwość instalacji i poprawnego działania oprogramowania dostępnego w ramach posiadanych przez Zamawiającego licencji Microsoft Office 2010, Microsoft Office 2013 oraz możliwość pełnej integracji z systemem domenowym MS Windows (na poziomie funkcjonalnym domeny Windows Server 2012 R2),

- możliwość instalacji i poprawnego działania aplikacji wykorzystywanych przez Zamawiającego, oraz poprawnej obsługi powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, skanerów, kser),

- dostępność aktualizacji i poprawek do systemu u producenta systemu bezpłatnie i bez dodatkowych opłat licencyjnych z możliwością wyboru instalowanych poprawek,

- możliwość zdalnej, automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu,

- możliwość automatycznego zbudowania obrazu systemu wraz z aplikacjami. Obraz systemu służyć ma do automatycznego upowszechniania systemu operacyjnego inicjowanego 
i wykonywanego w całości przez sieć komputerową,

- możliwość wdrożenia nowego obrazu przez zdalną instalację,

- graficzne środowisko instalacji i konfiguracji,

- możliwość udostępniania i przejmowania pulpitu zdalnego,

- możliwość udostępniania plików i drukarek,

- możliwość blokowania lub dopuszczenia dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk sprzętowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu),

- zapewnienie wsparcia dla większości powszechnie używanych urządzeń (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, urządzeń Plug & Play, WiFi,

- wyposażenie systemu w zintegrowaną zaporę sieciową wraz z konsolą do zarządzania ustawieniami i regułami IP v4 i v6,

- wyposażenie systemu w graficzny interfejs użytkownika w języku polskim,

- zapewnienie pełnej kompatybilności z oferowanym  sprzętem,

- zintegrowanie z systemem modułu pomocy dla użytkownika w języku polskim,

- zintegrowanie z systemem modułu wyszukiwania informacji,

- możliwość wykonania kopii bezpieczeństwa (całego dysku, wybranych folderów, kopii przyrostowych) wraz z możliwością automatycznego odzyskania wersji wcześniejszej,

- zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników,

- zintegrowane z systemem operacyjnym narzędzia zwalczające złośliwe oprogramowanie; aktualizacja dostępna u producenta nieodpłatnie bez ograniczeń czasowych,

- licencja na system operacyjny musi być nieograniczona w czasie, pozwalać na wielokrotne instalowanie systemu na oferowanym sprzęcie bez konieczności kontaktowania się przez Zamawiającego z producentem systemu lub sprzętu,

- oprogramowanie powinno posiadać certyfikat autentyczności lub unikalny kod aktywacyjny,

- zamawiający nie dopuszcza w systemie możliwości instalacji dodatkowych narzędzi emulujących działanie systemów.

W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę rozwiązania równoważnego, Wykonawca jest zobowiązany do pokrycia wszelkich możliwych kosztów, wymaganych w czasie wdrożenia oferowanego rozwiązania, w szczególności związanych z dostosowaniem infrastruktury informatycznej, oprogramowania nią zarządzającego, systemowego i narzędziowego (licencje, wdrożenie), serwisu gwarancyjnego oraz kosztów certyfikowanych szkoleń dla administratorów i użytkowników oferowanego rozwiązania.

**- Warunki równoważności dla systemu operacyjnego wymienionego w Części I, Części III oraz Części IV:

Za rozwiązanie równoważne uznaje się takie, które posiada wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji (bez jakichkolwiek emulatorów, implementacji lub programów towarzyszących), zapewniające:

- polską wersję językową,

- możliwość instalacji i poprawnego działania oprogramowania dostępnego w ramach posiadanych przez Zamawiającego licencji Microsoft Office 2010, Microsoft Office 2013 oraz możliwość pełnej integracji z systemem domenowym MS Windows (na poziomie funkcjonalnym domeny Windows Server 2008 R2),

- możliwość instalacji i poprawnego działania aplikacji wykorzystywanych przez Zamawiającego, oprogramowania w pełni kompatybilnego z systemem Microsoft Windows XP Professional oraz poprawnej obsługi powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, skanerów, kser),

- dostępność aktualizacji i poprawek do systemu u producenta systemu bezpłatnie i bez dodatkowych opłat licencyjnych z możliwością wyboru instalowanych poprawek,

- możliwość zdalnej, automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu,

- możliwość automatycznego zbudowania obrazu systemu wraz z aplikacjami. Obraz systemu służyć ma do automatycznego upowszechniania systemu operacyjnego inicjowanego 
i wykonywanego w całości przez sieć komputerową,

- możliwość wdrożenia nowego obrazu przez zdalną instalację,

- graficzne środowisko instalacji i konfiguracji,

- możliwość udostępniania i przejmowania pulpitu zdalnego,

- możliwość udostępniania plików i drukarek,

- możliwość blokowania lub dopuszczenia dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk sprzętowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu),

- zapewnienie wsparcia dla większości powszechnie używanych urządzeń (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, urządzeń Plug & Play, WiFi,

- wyposażenie systemu w zintegrowaną zaporę sieciową wraz z konsolą do zarządzania ustawieniami i regułami IP v4 i v6,

- wyposażenie systemu w graficzny interfejs użytkownika w języku polskim,

- zapewnienie pełnej kompatybilności z oferowanym  sprzętem,

- zintegrowanie z systemem modułu pomocy dla użytkownika w języku polskim,

- zintegrowanie z systemem modułu wyszukiwania informacji,

- możliwość wykonania kopii bezpieczeństwa (całego dysku, wybranych folderów, kopii przyrostowych) wraz z możliwością automatycznego odzyskania wersji wcześniejszej,

- zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników,

- zintegrowane z systemem operacyjnym narzędzia zwalczające złośliwe oprogramowanie; aktualizacja dostępna u producenta nieodpłatnie bez ograniczeń czasowych,

- licencja na system operacyjny musi być nieograniczona w czasie, pozwalać na wielokrotne instalowanie systemu na oferowanym sprzęcie bez konieczności kontaktowania się przez Zamawiającego z producentem systemu lub sprzętu,

- oprogramowanie powinno posiadać certyfikat autentyczności lub unikalny kod aktywacyjny,

- zamawiający nie dopuszcza w systemie możliwości instalacji dodatkowych narzędzi emulujących działanie systemów.

W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę rozwiązania równoważnego, Wykonawca jest zobowiązany do pokrycia wszelkich możliwych kosztów, wymaganych w czasie wdrożenia oferowanego rozwiązania, w szczególności związanych z dostosowaniem infrastruktury informatycznej, oprogramowania nią zarządzającego, systemowego i narzędziowego (licencje, wdrożenie), serwisu gwarancyjnego oraz kosztów certyfikowanych szkoleń dla administratorów i użytkowników oferowanego rozwiązania.

Część II

Oprogramowanie biurowe – 8 szt.

Oprogramowanie biurowe  – pakiet biurowy Microsoft Office 2013 PL dla użytkowników Domowych i Małych Firm lub pakiet równoważny***.

*** Warunki równoważności dla pakietu biurowego wymienionego w Części II:

- równoważność dotyczy licencji oprogramowania i usługi wsparcia serwisowego. Równoważność oznacza, że:

  - warunki licencji w każdym aspekcie licencjonowania są nie gorsze niż licencja każdego z wymienionych produktów,

  - funkcjonalność oprogramowania równoważnego nie może być gorsza od funkcjonalności oprogramowania wymienionego,

  - oprogramowanie równoważne musi być kompatybilne na poziomie nie mniejszym niż wymieniony system i w sposób niezakłócony współdziałać ze sprzętem i oprogramowaniem funkcjonującym u Zamawiającego. Oprogramowanie równoważne musi zawierać wszystkie elementy wymienionego pakietu biurowego, tj. procesor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do tworzenia prezentacji, organizator notatek, menadżer poczty elektronicznej oraz informacji, w pełni wspierający formaty plików .docx, .xlsx, .pptx bez utraty jakichkolwiek ich parametrów i cech użytkowych (m.in. formatowanie tekstu, korespondencja seryjna, arkusze kalkulacyjne zawierające makra VB i formularze, prezentacje).

  - oprogramowanie równoważne nie może zakłócić pracy środowiska systemowo-programowego Zamawiającego,

  - oprogramowanie równoważne musi w pełni współpracować z systemami już eksploatowanymi u Zamawiającego,

  - warunki i zakres wsparcia serwisowego dla oprogramowania równoważnego muszą być nie gorsze niż analogiczne warunki określone dla produktu wymienionego.

- Wykonawca, który zaoferuje produkt równoważny musi udowodnić spełnienie wszystkich warunków określonych w pkt 1. W tym celu Wykonawca:

  - złoży wraz z ofertą nw. oświadczenia i dokumenty:

    - pełne postanowienia licencji oprogramowania równoważnego,

    - wykaz pełnej funkcjonalności oprogramowania równoważnego,

    - pełne warunki i zasady świadczenia usługi subskrypcji i konserwacji dla oprogramowania równoważnego.

  - w przypadku, gdy zaoferowane przez Wykonawcę równoważne oprogramowanie nie będzie właściwie współdziałać ze sprzętem i oprogramowaniem funkcjonującym u Zamawiającego i, lub spowoduje zakłócenia w funkcjonowaniu pracy środowiska sprzętowo-programowego u Zamawiającego, Wykonawca pokryje wszystkie koszty związane z przywróceniem i sprawnym działaniem infrastruktury sprzętowo-programowej Zamawiającego oraz na własny koszt dokona niezbędnych modyfikacji przywracających właściwe działanie środowiska sprzętowo-programowego Zamawiającego również po odinstalowaniu oprogramowania równoważnego.

Część III

Komputer stacjonarny z pamięcią operacyjną RAM o pojemności min. 4GB i dyskiem twardym o pojemności min 1TB – 5 szt.

| L.p. | Element konfiguracji | Wymagane minimalne parametry techniczne | Parametry techniczne oferowanego sprzętu (tj. potwierdzenie spełnienia minimalnych wymagań) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Obudowa | Obudowa małogabarytowa typu Small Form Factor, o sumie wymiarów nie większej niż 80cm, umożliwiająca pracę w pionie jak i w poziomie, z obsługą kart PCI Express wyłącznie o niskim profilu, fabrycznie przystosowana do pracy w układzie pionowym i poziomym wyposażona w min. 2 kieszenie: 1 szt. 5,25” zewnętrzne typu „slim” i 1 szt. 3,5” wewnętrzne. Obudowa powinna fabrycznie umożliwiać montaż min 1 szt. dysku 3,5” lub 2,5” | spełnia / nie spełnia |
|  |  | Obudowa powinna posiadać czujnik otwarcia obudowy współpracujący z oprogramowaniem zarządzająco - diagnostycznym producenta komputera. | spełnia / nie spełnia |
|  |  | Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady Kensingtona) oraz kłódki (oczko w obudowie do założenia kłódki). | spełnia / nie spełnia |
|  |  | Obudowa musi posiadać wbudowany wizualny system diagnostyczny, służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami, a w szczególności musi sygnalizować: uszkodzenie lub brak pamięci RAM uszkodzenie złączy PCI i PCIe, płyty głównej uszkodzenie kontrolera Video uszkodzenie dysku twardego awarię BIOS’u awarię procesora Oferowany system diagnostyczny nie może wykorzystywać minimalnej ilości wolnych slotów wymaganych w specyfikacji. | spełnia / nie spełnia |
|  |  | Każdy komputer powinien być oznaczony niepowtarzalnym numerem seryjnym umieszczonym na obudowie. | spełnia / nie spełnia |
|  | Zasilacz | Zasilacz pracujący w sieci 230V 50/60Hz prądu zmiennego i efektywności min. 90% przy obciążeniu zasilacza na poziomie 50% oraz o efektywności min. 87% przy obciążeniu zasilacza na poziomie 100%. | spełnia / nie spełnia |
|  | Procesor | Procesor wielordzeniowy ze zintegrowaną grafiką, uzyskujący wynik co najmniej 7230 punktów w teście Passmark - CPU Mark wg wyników procesorów publikowanych na stronie http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php, wg rankingu z dnia 20.07.2015, stanowiącego Załącznik Nr 1 do Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia. W przypadku zaoferowania procesora nie uwzględnionego w w/w rankingu Wykonawca przeprowadzi powyżej wskazany test we własnym zakresie i załączy do oferty raport wydajnościowy oferowanego procesora (wszystkie elementy muszą pracować z parametrami określonymi przez producenta danego podzespołu). | spełnia / nie spełnia proszę podać producenta, typ i oznaczenie procesora |
|  |  | Sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji realizowane w procesorze, chipsecie płyty głównej oraz w BIOS systemu (możliwość włączenia/wyłączenia sprzętowego wsparcia wirtualizacji dla poszczególnych komponentów systemu). | spełnia / nie spełnia |
|  | Płyta główna | Zaprojektowana i wyprodukowana na zlecenie producenta komputera, trwale oznaczona na etapie produkcji logiem producenta oferowanej jednostki dedykowana dla danego urządzenia; wyposażona w : min 1 złącze PCI Express x16 Gen 1 min 1 złącze PCIe x1, min. 2 złącza DIMM z obsługą do 16GB DDR3 pamięci RAM, min. 2 złącza SATA w tym 1 szt SATA 3.0; | spełnia / nie spełnia |
|  | Pamięć operacyjna | Pojemność: min. 4 GB DDR3 1600MHz non-ECC możliwość rozbudowy do min. 16GB, jeden slot wolny | spełnia / nie spełnia |
|  | Dysk twardy | Pojemność min. 1 TB, prędkość obrotowa 7200 obr./min. | spełnia / nie spełnia |
|  | Napęd optyczny | Nagrywarka DVD +/- RW Super Multi Dual Layer wewnętrzny. | spełnia / nie spełnia |
|  | Karta graficzna | Kompatybilna z Microsoft® DirectX 11.1, OpenGL 4.0, powinna umożliwiać pracę dwumonitorową, uzyskująca wynik co najmniej 720 punktów w teście Passmark - G3D Mark według wyników kart graficznych publikowanych na stronie http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php, wg rankingu z dnia 20.07.2015, stanowiącego Załącznik Nr 2 do Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia. W przypadku zaoferowania karty graficznej nie uwzględnionej w w/w rankingu Wykonawca przeprowadzi powyżej wskazany test we własnym zakresie i załączy do oferty raport wydajnościowy oferowanego procesora (wszystkie elementy muszą pracować z parametrami określonymi przez producenta danego podzespołu). | spełnia / nie spełnia proszę podać producenta, typ i oznaczenie karty graficznej |
|  | Karta muzyczna | Zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition, wewnętrzny głośnik o mocy min. 2W w obudowie komputera. | spełnia / nie spełnia |
|  | Porty/złącza | min. 1 x VGA | spełnia / nie spełnia |
|  |  | min. 1 x DisplayPort v1.2 | spełnia / nie spełnia |
|  |  | 8 portów USB wyprowadzonych na zewnątrz komputera w tym min. 2 porty USB 3.0; min. 2 porty USB 2.0 z przodu obudowy i 6 portów na tylnym panelu w tym min 2 porty USB 3.0, wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp. | spełnia / nie spełnia |
|  |  | Porty słuchawek i mikrofonu na przednim oraz tylnym panelu obudowy | spełnia / nie spełnia |
|  |  | Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45, zintegrowana z płytą główną, wspierająca obsługę WOL (funkcja włączana przez użytkownika), PXE 2.1 | spełnia / nie spełnia |
|  | Oprogramowanie | System operacyjny: preinstalowany system operacyjny Microsoft Windows 8.1 Professional PL 64 bit lub system równoważny*, nie wymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft (system operacyjny z licencją, sterowniki do wszystkich podzespołów zainstalowanych w komputerze). Umiejscowiona na dysku twardym komputera lub innych nośnikach (płyty DVD lub pamięci FLASH USB) partycja Recovery w/w systemu lub systemu równoważnego* | spełnia / nie spełnia |
|  |  | System operacyjny: system operacyjny Microsoft Windows 7 Professional PL 64 bit lub system równoważny**, nie wymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft, lub posiadający swój unikalny klucz aktywacyjny (system operacyjny z licencją, sterowniki do wszystkich podzespołów zainstalowanych w komputerze ). Umiejscowiona na dysku twardym komputera lub innych nośnikach (płyty DVD lub pamięci FLASH USB) partycja Recovery w/w systemu lub systemu równoważnego** | spełnia / nie spełnia |
|  |  | Komplet sterowników dla wszystkich elementów wymagających sterowników, wchodzących w skład urządzenia. Dostęp do najnowszych kompatybilnych sterowników i uaktualnień na stronie producenta komputera, realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu laptopa – do oferty należy dołączyć link strony. Sterowniki powinny być kompatybilne z oferowanym przez Zamawiającego systemem operacyjnym. | spełnia / nie spełnia |
|  | BIOS | BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI | spełnia / nie spełnia |
|  |  | Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji o: wersji BIOS, nr seryjnym komputera wraz z datą jego wyprodukowania, ilości i sposobu obłożenia slotów pamięciami RAM, typie procesora wraz z informacją o ilości rdzeni, wielkości pamięci cache L2 i L3, pojemności zainstalowanego dysku twardego rodzajach napędów optycznych MAC adresie zintegrowanej karty sieciowej kontrolerze audio. | spełnia / nie spełnia |
|  |  | Funkcja blokowania wejścia do BIOS oraz blokowania startu systemu operacyjnego, (gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS) | spełnia / nie spełnia |
|  |  | Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń | Spełnia / nie spełnia |
|  |  | Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych, ustawienia hasła na poziomie systemu, administratora oraz dysku twardego oraz możliwość ustawienia następujących zależności pomiędzy nimi: brak możliwości zmiany hasła pozwalającego na uruchomienie systemu bez podania hasła administratora. | spełnia / nie spełnia |
|  |  | Musi posiadać możliwość ustawienia zależności pomiędzy hasłem administratora a hasłem systemowy tak, aby nie było możliwe wprowadzenie zmian w BIOS wyłącznie po podaniu hasła systemowego. Funkcja ta ma wymuszać podanie hasła administratora przy próbie zmiany ustawień BIOS w sytuacji, gdy zostało podane hasło systemowe. | spełnia / nie spełnia |
|  |  | Możliwość włączenia/wyłączenia zintegrowanej karty dźwiękowej, karty sieciowej, portu równoległego, portu szeregowego z poziomu BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. | spełnia / nie spełnia |
|  |  | Możliwość ustawienia portów USB w trybie „no BOOT”, czyli podczas startu komputer nie wykrywa urządzeń bootujących typu USB, natomiast po uruchomieniu systemu operacyjnego porty USB są aktywne. | spełnia / nie spełnia |
|  |  | Możliwość wyłączania portów USB w tym: wszystkich portów USB 2.0 i 3.0, tylko porty USB 2.0 aktywne, porty USB 3.0 nieaktywne tylko porty USB 3.0 aktywne, porty USB 2.0 nieaktywne tylko porty na panelu przednim tylko porty na panelu tylnym. | spełnia / nie spełnia |
|  |  | Każdy komputer powinien być oznaczony niepowtarzalnym numerem seryjnym wpisanym na stałe w BIOS. | spełnia / nie spełnia |
|  |  | Zaimplementowany w BIOS system diagnostyczny z graficznym interfejsem użytkownika umożliwiający jednoczesne przetestowanie w celu wykrycia usterki zainstalowanych komponentów w oferowanym komputerze bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego. System opatrzony min. o funkcjonalność : sprawdzenie Master Boot Record na gotowość do uruchomienia oferowanego systemu operacyjnego, test procesora [ min. cache ] test pamięci, test wentylatora dla procesora test wentylatora dodatkowego test napędu optycznego test portów USB test dysku twardego test podłączonych kabli. | spełnia / nie spełnia |
|  | Bezpieczeństwo | Zintegrowany z płytą główną dedykowany układ sprzętowy służący do tworzenia i zarządzania wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania. Zabezpieczenie to musi posiadać możliwość szyfrowania poufnych dokumentów przechowywanych na dysku twardym przy użyciu klucza sprzętowego. | spełnia / nie spełnia |
|  | Energooszczędność | Komputer musi spełniać wymogi normy Energy Star 5.0 Do oferty należy dołączyć wpis dotyczący oferowanego komputera w internetowym katalogu http://www.eu-energystar.org lub http://www.energystar.gov – dopuszcza się wydruk ze strony internetowej. | spełnia / nie spełnia |
|  | Gwarancja | Gwarancja producenta realizowana przez autoryzowany serwis producenta przez okres 36 miesięcy, zapewniająca dostarczenie sprawnego sprzętu zastępczego na następny dzień roboczy po zgłoszeniu awarii. W przypadku awarii dysków twardych dysk pozostaje u Zamawiającego. Gwarancja musi oferować przez cały okres: usługi serwisowe świadczone w miejscu instalacji urządzenia oraz możliwość szybkiego zgłaszania usterek przez portal internetowy dostępność wsparcia technicznego przez 24 godziny 7 dni w tygodniu przez cały rok (w języku polskim w dni robocze) dostęp do portalu technicznego producenta, który umożliwi zamawianie części zamiennych i/lub wizyt technika serwisowego, mający na celu przyśpieszenie i procesu diagnostyki i skrócenia czasu usunięcia usterki w przypadku wystąpienia usterki wsparcie techniczne ma rozwiązywać problemy z fabrycznie zainstalowanym oprogramowaniem Do oferty należy dołączyć wykaz autoryzowanych partnerów serwisowych producenta. | spełnia / nie spełnia |
|  | Wsparcie techniczne producenta: | Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera – do oferty należy dołączyć link do strony. | spełnia / nie spełnia |
|  | Wymagane wyposażenie dodatkowe | Mysz optyczna przewodowa z interfejsem USB, długość przewodu min. 1,5m, 2 przyciski + rolka. Klawiatura przewodowa z interfejsem USB, długość przewodu min. 1,5m. Mysz oraz klawiatura powinny być firmowe, tj. tej samej marki co komputer, sygnowane napisem lub logiem producenta komputera. | spełnia / nie spełnia |

Część IV

Komputer stacjonarny z pamięcią operacyjną RAM o pojemności min. 8GB i dyskiem twardym o pojemności min 2TB – 1 szt.

| L.p. | Element konfiguracji | Wymagane minimalne parametry techniczne | Parametry techniczne oferowanego sprzętu (tj. potwierdzenie spełnienia minimalnych wymagań) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Obudowa | Obudowa małogabarytowa typu Small Form Factor, o sumie wymiarów nie większej niż 80cm, umożliwiająca pracę w pionie jak i w poziomie, z obsługą kart PCI Express wyłącznie o niskim profilu, fabrycznie przystosowana do pracy w układzie pionowym i poziomym wyposażona w min. 2 kieszenie: 1 szt. 5,25” zewnętrzne typu „slim” i 1 szt. 3,5” wewnętrzne. Obudowa powinna fabrycznie umożliwiać montaż min 1 szt. dysku 3,5” lub 2,5” | spełnia / nie spełnia |
|  |  | Obudowa powinna posiadać czujnik otwarcia obudowy współpracujący z oprogramowaniem zarządzająco - diagnostycznym producenta komputera. | spełnia / nie spełnia |
|  |  | Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady Kensingtona) oraz kłódki (oczko w obudowie do założenia kłódki). | spełnia / nie spełnia |
|  |  | Obudowa musi posiadać wbudowany wizualny system diagnostyczny, służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami, a w szczególności musi sygnalizować: uszkodzenie lub brak pamięci RAM uszkodzenie złączy PCI i PCIe, płyty głównej uszkodzenie kontrolera Video uszkodzenie dysku twardego awarię BIOS’u awarię procesora Oferowany system diagnostyczny nie może wykorzystywać minimalnej ilości wolnych slotów wymaganych w specyfikacji. | spełnia / nie spełnia |
|  |  | Każdy komputer powinien być oznaczony niepowtarzalnym numerem seryjnym umieszczonym na obudowie. | spełnia / nie spełnia |
|  | Zasilacz | Zasilacz pracujący w sieci 230V 50/60Hz prądu zmiennego i efektywności min. 90% przy obciążeniu zasilacza na poziomie 50% oraz o efektywności min. 87% przy obciążeniu zasilacza na poziomie 100%. | spełnia / nie spełnia |
|  | Procesor | Procesor wielordzeniowy ze zintegrowaną grafiką, uzyskujący wynik co najmniej 7230 punktów w teście Passmark - CPU Mark wg wyników procesorów publikowanych na stronie http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php, wg rankingu z dnia 20.07.2015, stanowiącego Załącznik Nr 1 do Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia. W przypadku zaoferowania procesora nie uwzględnionego w w/w rankingu Wykonawca przeprowadzi powyżej wskazany test we własnym zakresie i załączy do oferty raport wydajnościowy oferowanego procesora (wszystkie elementy muszą pracować z parametrami określonymi przez producenta danego podzespołu). | spełnia / nie spełnia proszę podać producenta, typ i oznaczenie procesora |
|  |  | Sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji realizowane w procesorze, chipsecie płyty głównej oraz w BIOS systemu (możliwość włączenia/wyłączenia sprzętowego wsparcia wirtualizacji dla poszczególnych komponentów systemu). | spełnia / nie spełnia |
|  | Płyta główna | Zaprojektowana i wyprodukowana na zlecenie producenta komputera, trwale oznaczona na etapie produkcji logiem producenta oferowanej jednostki dedykowana dla danego urządzenia; wyposażona w : min 1 złącze PCI Express x16 Gen 1 min 1 złącze PCIe x1, min. 2 złącza DIMM z obsługą do 16GB DDR3 pamięci RAM, min. 2 złącza SATA w tym 1 szt SATA 3.0; | spełnia / nie spełnia |
|  | Pamięć operacyjna | Pojemność: min. 8 GB DDR3 1600MHz non-ECC możliwość rozbudowy do min. 16GB | spełnia / nie spełnia |
|  | Dysk twardy | Pojemność min. 2 TB, prędkość obrotowa 7200 obr./min. | spełnia / nie spełnia |
|  | Napęd optyczny | Nagrywarka DVD +/- RW Super Multi Dual Layer wewnętrzny. | spełnia / nie spełnia |
|  | Karta graficzna | Kompatybilna z Microsoft® DirectX 11.1, OpenGL 4.0, powinna umożliwiać pracę dwumonitorową, uzyskująca wynik co najmniej 720 punktów w teście Passmark - G3D Mark według wyników kart graficznych publikowanych na stronie http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php, wg rankingu z dnia 20.07.2015, stanowiącego Załącznik Nr 2 do Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia. W przypadku zaoferowania karty graficznej nie uwzględnionej w w/w rankingu Wykonawca przeprowadzi powyżej wskazany test we własnym zakresie i załączy do oferty raport wydajnościowy oferowanego procesora (wszystkie elementy muszą pracować z parametrami określonymi przez producenta danego podzespołu). | spełnia / nie spełnia proszę podać producenta, typ i oznaczenie karty graficznej |
|  | Karta muzyczna | Zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition, wewnętrzny głośnik o mocy min. 2W w obudowie komputera. | spełnia / nie spełnia |
|  | Porty/złącza | min. 1 x VGA | spełnia / nie spełnia |
|  |  | min. 1 x DisplayPort v1.2 | spełnia / nie spełnia |
|  |  | 8 portów USB wyprowadzonych na zewnątrz komputera w tym min. 2 porty USB 3.0; min. 2 porty USB 2.0 z przodu obudowy i 6 portów na tylnym panelu w tym min 2 porty USB 3.0, wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp. | spełnia / nie spełnia |
|  |  | Porty słuchawek i mikrofonu na przednim oraz tylnym panelu obudowy | spełnia / nie spełnia |
|  |  | Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45, zintegrowana z płytą główną, wspierająca obsługę WOL (funkcja włączana przez użytkownika), PXE 2.1 | spełnia / nie spełnia |
|  | Oprogramowanie | System operacyjny: preinstalowany system operacyjny Microsoft Windows 8.1 Professional PL 64 bit lub system równoważny*, nie wymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft (system operacyjny z licencją, sterowniki do wszystkich podzespołów zainstalowanych w komputerze). Umiejscowiona na dysku twardym komputera lub innych nośnikach (płyty DVD lub pamięci FLASH USB) partycja Recovery w/w systemu lub systemu równoważnego* | spełnia / nie spełnia |
|  |  | System operacyjny: system operacyjny Microsoft Windows 7 Professional PL 64 bit lub system równoważny**, nie wymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft, lub posiadający swój unikalny klucz aktywacyjny (system operacyjny z licencją, sterowniki do wszystkich podzespołów zainstalowanych w komputerze ). Umiejscowiona na dysku twardym komputera lub innych nośnikach (płyty DVD lub pamięci FLASH USB) partycja Recovery w/w systemu lub systemu równoważnego** | spełnia / nie spełnia |
|  |  | Komplet sterowników dla wszystkich elementów wymagających sterowników, wchodzących w skład urządzenia. Dostęp do najnowszych kompatybilnych sterowników i uaktualnień na stronie producenta komputera, realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu laptopa – do oferty należy dołączyć link strony. Sterowniki powinny być kompatybilne z oferowanym przez Zamawiającego systemem operacyjnym. | spełnia / nie spełnia |
|  | BIOS | BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI | spełnia / nie spełnia |
|  |  | Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji o: wersji BIOS, nr seryjnym komputera wraz z datą jego wyprodukowania, ilości i sposobu obłożenia slotów pamięciami RAM, typie procesora wraz z informacją o ilości rdzeni, wielkości pamięci cache L2 i L3, pojemności zainstalowanego dysku twardego rodzajach napędów optycznych MAC adresie zintegrowanej karty sieciowej kontrolerze audio. | spełnia / nie spełnia |
|  |  | Funkcja blokowania wejścia do BIOS oraz blokowania startu systemu operacyjnego, (gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS) | spełnia / nie spełnia |
|  |  | Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń | Spełnia / nie spełnia |
|  |  | Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych, ustawienia hasła na poziomie systemu, administratora oraz dysku twardego oraz możliwość ustawienia następujących zależności pomiędzy nimi: brak możliwości zmiany hasła pozwalającego na uruchomienie systemu bez podania hasła administratora. | spełnia / nie spełnia |
|  |  | Musi posiadać możliwość ustawienia zależności pomiędzy hasłem administratora a hasłem systemowy tak, aby nie było możliwe wprowadzenie zmian w BIOS wyłącznie po podaniu hasła systemowego. Funkcja ta ma wymuszać podanie hasła administratora przy próbie zmiany ustawień BIOS w sytuacji, gdy zostało podane hasło systemowe. | spełnia / nie spełnia |
|  |  | Możliwość włączenia/wyłączenia zintegrowanej karty dźwiękowej, karty sieciowej, portu równoległego, portu szeregowego z poziomu BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. | spełnia / nie spełnia |
|  |  | Możliwość ustawienia portów USB w trybie „no BOOT”, czyli podczas startu komputer nie wykrywa urządzeń bootujących typu USB, natomiast po uruchomieniu systemu operacyjnego porty USB są aktywne. | spełnia / nie spełnia |
|  |  | Możliwość wyłączania portów USB w tym: wszystkich portów USB 2.0 i 3.0, tylko porty USB 2.0 aktywne, porty USB 3.0 nieaktywne tylko porty USB 3.0 aktywne, porty USB 2.0 nieaktywne tylko porty na panelu przednim tylko porty na panelu tylnym. | spełnia / nie spełnia |
|  |  | Każdy komputer powinien być oznaczony niepowtarzalnym numerem seryjnym wpisanym na stałe w BIOS. | spełnia / nie spełnia |
|  |  | Zaimplementowany w BIOS system diagnostyczny z graficznym interfejsem użytkownika umożliwiający jednoczesne przetestowanie w celu wykrycia usterki zainstalowanych komponentów w oferowanym komputerze bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego. System opatrzony min. o funkcjonalność : sprawdzenie Master Boot Record na gotowość do uruchomienia oferowanego systemu operacyjnego, test procesora [ min. cache ] test pamięci, test wentylatora dla procesora test wentylatora dodatkowego test napędu optycznego test portów USB test dysku twardego test podłączonych kabli. | spełnia / nie spełnia |
|  | Bezpieczeństwo | Zintegrowany z płytą główną dedykowany układ sprzętowy służący do tworzenia i zarządzania wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania. Zabezpieczenie to musi posiadać możliwość szyfrowania poufnych dokumentów przechowywanych na dysku twardym przy użyciu klucza sprzętowego. | spełnia / nie spełnia |
|  | Energooszczędność | Komputer musi spełniać wymogi normy Energy Star 5.0 Do oferty należy dołączyć wpis dotyczący oferowanego komputera w internetowym katalogu http://www.eu-energystar.org lub http://www.energystar.gov – dopuszcza się wydruk ze strony internetowej. | spełnia / nie spełnia |
|  | Gwarancja | Gwarancja producenta realizowana przez autoryzowany serwis producenta przez okres 36 miesięcy, zapewniająca dostarczenie sprawnego sprzętu zastępczego na następny dzień roboczy po zgłoszeniu awarii. W przypadku awarii dysków twardych dysk pozostaje u Zamawiającego. Gwarancja musi oferować przez cały okres: usługi serwisowe świadczone w miejscu instalacji urządzenia oraz możliwość szybkiego zgłaszania usterek przez portal internetowy dostępność wsparcia technicznego przez 24 godziny 7 dni w tygodniu przez cały rok (w języku polskim w dni robocze) dostęp do portalu technicznego producenta, który umożliwi zamawianie części zamiennych i/lub wizyt technika serwisowego, mający na celu przyśpieszenie i procesu diagnostyki i skrócenia czasu usunięcia usterki w przypadku wystąpienia usterki wsparcie techniczne ma rozwiązywać problemy z fabrycznie zainstalowanym oprogramowaniem Do oferty należy dołączyć wykaz autoryzowanych partnerów serwisowych producenta. | spełnia / nie spełnia |
|  | Wsparcie techniczne producenta: | Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera – do oferty należy dołączyć link do strony. | spełnia / nie spełnia |
|  | Wymagane wyposażenie dodatkowe | Mysz optyczna przewodowa z interfejsem USB, długość przewodu min. 1,5m, 2 przyciski + rolka. Klawiatura przewodowa z interfejsem USB, długość przewodu min. 1,5m. Mysz oraz klawiatura powinny być firmowe, tj. tej samej marki co komputer, sygnowane napisem lub logiem producenta komputera. | spełnia / nie spełnia |

Część V

Monitor komputerowy o przekątnej min. 23” z funkcją PIVOT – 1 szt.

| L.p. | Element konfiguracji | Wymagane minimalne parametry techniczne | Parametry techniczne oferowanego sprzętu (tj. potwierdzenie spełnienia minimalnych wymagań) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Rozmiar ekranu | min. 23” | spełnia / nie spełnia |
|  | Kolor ramki ekranu | Jasna, koloru szarego lub srebrnego (zamawiający nie dopuszcza zaproponowania monitora z czarną ramką) | spełnia / nie spełnia |
|  | Typ matrycy | IPS lub AH-IPS | spełnia / nie spełnia |
|  | Format obrazu | 16:9 | spełnia / nie spełnia |
|  | System podświetlania | LED | spełnia / nie spełnia |
|  | PIVOT | tak | spełnia / nie spełnia |
|  | Format obrazu | 16:9 | spełnia / nie spełnia |
|  | Powłoka powierzchni ekranu | matowa, antyodblaskowa | spełnia / nie spełnia |
|  | Rozdzielczość maksymalna | 1920x1080 | spełnia / nie spełnia |
|  | Czas reakcji matrycy | maksymalnie 8 ms | spełnia / nie spełnia |
|  | Jasność | 250 cd/m2 | spełnia / nie spełnia |
|  | Kontrast | min 1000:1 |  |
|  | Kąt widzenia (pion/poziom) | min. 178º/178 º | spełnia / nie spełnia |
|  | Złącza | 1x złącze DVI | spełnia / nie spełnia |
|  |  | 1x złącze DisplayPort | spełnia / nie spełnia |
|  |  | 1x D-SUB (VGA) 15-pinowe | spełnia / nie spełnia |
|  |  | 1x Line In | spełnia / nie spełnia |
|  |  | 1x Headphone Jack | spełnia / nie spełnia |
|  | Głośniki | wbudowane głośniki stereo o mocy min 2W | spełnia / nie spełnia |
|  | Zużycie energii | maksymalnie 42W, w trybie czuwania maksymalnie 0,3W | spełnia / nie spełnia |
|  | Gwarancja | min. 24 miesięcy | spełnia / nie spełnia |
|  | Wymagane wyposażenie dodatkowe | kabel DisplayPort o dł. min. 2m | spełnia / nie spełnia |

Część VI

Przenośny dysk zewnętrzny z interfejsem USB 3.0 – 5 szt.

| L.p. | Element konfiguracji | Wymagane minimalne parametry techniczne | Parametry techniczne oferowanego sprzętu (tj. potwierdzenie spełnienia minimalnych wymagań) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Typ | Magnetyczny, 2.5” | spełnia / nie spełnia |
|  | Pojemność | Min. 500 GB | spełnia / nie spełnia |
|  | Interfejs | USB 3.0 | spełnia / nie spełnia |
|  | Waga | 170g | spełnia / nie spełnia |
|  | Wysokość | 15mm | spełnia / nie spełnia |
|  | Długość | 115mm | spełnia / nie spełnia |
|  | Szerokość | 80mm | spełnia / nie spełnia |