Załącznik nr 2

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

## Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na zakupie i dostawie lornetek 
i noktowizorów wraz z wyposażeniem na potrzeby projektu LIFE17 NAT/PL/000018 pn. „Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy”.

Koszt dostawy leży po stronie oferenta.

Opis przedmiotu zamówienia:

Część I. Lornetki

1. Lornetki do obserwacji terenowych – ornitologicznych:

- Powiększenie - 8 x

- Średnica obiektywu – 42 mm

- Układ optyczny - poropryzmatyczny BaK-4, wielowarstwowe powłoki zastosowane na powierzchni każdego elementu optycznego

- Regulacja ostrości – centralna

- Konstrukcja pokryta antypoślizgową, gumową powłoką zabezpieczającą przed upadkiem

- Pole widzenia kątowe – min 7,5°

- Pole widzenia liniowe – min 135 m/ 1000 m

- Minimalna odległość ostrzenia – przynajmniej od 5,5 m

- Waga – nie więcej niż 800 g

- Wodoodporna uszczelniona za pomocą o-ringów

- Wypełniona azotem

- Wyposażenie: futerał, pasek na szyję.

- Gwarancja producenta – co najmniej 2 lata.

2. Lornetka obserwacyjna:

- Powiększenie - 10 x

- Średnica obiektywu – 42 - 50 mm

- Układ optyczny – dachopryzmatyczny Bak-4. Pryzmaty pokryte dielektrycznymi wielowarstwowymi powłokami korygującymi zniekształcenia fazowe fal świetlnych, napylane srebrnymi powłokami o wysokim współczynniku odbicia światła. Wszystkie soczewki pokryte wielowarstwowymi powłokami z elementem korygującym aberrację chromatyczną ze szkła o niskiej dyspersji.

- Regulacja ostrości – centralna

- Magnezowy korpus pokryty antypoślizgową, gumową powłoką

- Pole widzenia kątowe – min 6,5°

- Pole widzenia liniowe – min 120 m/ 1000 m

- Minimalna odległość ostrzenia – przynajmniej od 2 m

- Waga – nie więcej niż 750 g

- Wodoodporna – minimalnie od 2 m przez 5 min.

- Wypełniona azotem

- Wyposażenie: futerał, pasek na szyję.

- Gwarancja producenta – co najmniej 10 lat.

3. Lornetka do obserwacji zmierzchowo-nocnych:

- Powiększenie - 8 x

- Średnica obiektywu - 58 mm

- Układ optyczny – dachopryzmatyczny BaK-4 pryzmaty Abbego-Koeniga, wielowarstwowe powłoki zastosowane na powierzchni każdego elementu optycznego

- Regulacja ostrości – centralna

- Konstrukcja z lekkiego i wytrzymałego tworzywa pokrytego antypoślizgową, gumową powłoką

- Pole widzenia kątowe – min 6,5°

- Pole widzenia liniowe – min 115 m/ 1000 m

- Minimalna odległość ostrzenia – przynajmniej od 3 m

- Waga – nie więcej niż 1550 g

- Wodoodporna - przynajmniej do 3 metrów

- Wypełniona azotem

- Wyposażenie w zestawie: futerał, pasek na szyję

- Gwarancja – minimum 20 lat.

Część II. Sprzęt noktowizyjny

1. Godle noktowizyjne:

- Generacja – min. 1+

- Powiększenie - 1x

- Średnica obiektywu – 20 - 24 mm

- Iluminator IR – wbudowany o minimalnej mocy 30 mW

- Zabezpieczenie przed uszkodzeniem silnym źródłem światła

- Rozdzielczość – minimalnie 40 ln/mm

- Zasięg obserwacji – maksymalnie do 90 m

- Pole widzenia – min. 35°

- Minimalna odległość ostrzenia – przynajmniej od 1 m

- Zasilanie – łatwo dostępne na rynku baterie AAA

- Zakres temperatur pracy - od -20 do +50°C

- Czas pracy bez wymiany źródła zasilania – min 15 godzin

- Wodoodporność – hermetyczna obudowa

- Waga – nie więcej niż 700 g

- Wyposażenie w zestawie -  montaż na głowę (uprząż), pokrowiec, baterie

- Gwarancja – min 3 lata.

2. Lornetka noktowizyjna:

- Generacja – min. 1+

- Powiększenie - 6x

- Średnica obiektywu/Ogniskowa obiektywu (światłosiła) - 60 mm/F = 120mm

- Iluminator IR - wbudowany, laserowy o minimalnej mocy 100 mW i zasięgu 600 metrów

- Zabezpieczenie przed uszkodzeniem silnym źródłem światła

- Rozdzielczość – minimalnie 30 linii/mm

- Zasięg detekcji/rozpoznania – min. 300 m. (wykrycie człowieka w pogodną bezksiężycową noc)

- Pole widzenia – min. 8°

- Minimalna odległość ostrzenia – przynajmniej od 9 m

- Zasilanie – łatwo dostępne na rynku baterie AA

- Zakres temperatur pracy - od -20 do +50°C

- Czas pracy bez wymiany źródła zasilania z wyłączonym IR, 20°C – przynajmniej do 150 godzin

- Wodoodporność – minimum IPX4

- Waga – nie więcej niż 1400 g

- Wyposażenie w zestawie – pasek na szyję, pokrowiec, baterie

- Gwarancja – min 2 lata.

3. Iluminator:

- Rodzaj emitera - laser

- Długość fali – minimum λ 900 nm

- Moc regulowana – w zakresie: min 100 – 150 mW, max  200 - 250 mW

- Zasilanie – łatwo dostępne na rynku baterie AA

- Czas działania na jednym zestawie baterii - przynajmniej 5 h

- Rozbieżność wiązki - regulowana przynajmniej od 4,5 stopnia o owalnym wydłużonym w poziomie kształcie

- Zakres temperatur pracy - przynajmniej od -20°C do +40°C

- Waga bez baterii - nieprzekraczająca 200 g

- Wyposażenie w zestawie - pokrowiec, baterie

- Gwarancja – minimum 3 lata.

Tam gdzie w Opisie Przedmiotu Zamówienia zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent , dostawca) materiałów, aprobaty, specyfikacje i systemy, o których mowa 
w art. 30 ust. 1 – 3 ustawy PZP, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zagwarantują one realizację dostawy zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach. Za minimalne wymagania Zamawiający

uznaje parametry określone w obowiązujących normach i opisie przedmiotu zamówienia.