Załącznik nr 2

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

## Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na zakupie i dostawie noktowizorów wraz z wyposażeniem na potrzeby projektu LIFE17 NAT/PL/000018 pn. „Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy”.

Koszt dostawy leży po stronie oferenta.

Opis przedmiotu zamówienia:

1. Godle noktowizyjne:

- Generacja – min. 1+

- Powiększenie - 1x

- Średnica obiektywu – 20 - 24 mm

- Iluminator IR – wbudowany o minimalnej mocy 30 mW

- Zabezpieczenie przed uszkodzeniem silnym źródłem światła

- Rozdzielczość – minimalnie 40 ln/mm

- Zasięg obserwacji – przynajmniej 100 m

- Pole widzenia, kątowe – od 35°

- Zasilanie – łatwo dostępne na rynku baterie AAA

- Zakres temperatur pracy - od -20 do +50°C

- Wodoodporność – hermetyczna obudowa

- Waga – nie więcej niż 700 g

- Wyposażenie w zestawie -  montaż na głowę (uprząż), pokrowiec, baterie

- Gwarancja – min 3 lata.

2. Lornetka noktowizyjna:

- Generacja – min. 1+

- Powiększenie - 6x

- Ogniskowa – od F = 120

- Iluminator IR - wbudowany, laserowy o minimalnej mocy 100 mW i zasięgu 600 metrów

- Zabezpieczenie przed uszkodzeniem silnym źródłem światła

- Rozdzielczość – minimalnie 30 linii/mm

- Zasięg detekcji/rozpoznania – min. 300 m. (wykrycie człowieka w pogodną bezksiężycową noc)

- Pole widzenia – od. 8°

- Zasilanie – łatwo dostępne na rynku baterie AA

- Zakres temperatur pracy - od -20 do +50°C

- Wodoodporność – minimum IPX4

- Waga – nie więcej niż 1400 g

- Wyposażenie w zestawie – pasek na szyję, pokrowiec, baterie

- Gwarancja – min 2 lata.

3. Iluminator:

- Rodzaj emitera - laser

- Długość fali – minimum λ 900 nm

- Zasilanie – łatwo dostępne na rynku baterie AA

- Czas działania na jednym zestawie baterii - przynajmniej 5 h

- Rozbieżność wiązki - regulowana przynajmniej od 4,5 stopnia o owalnym wydłużonym w poziomie kształcie

- Zakres temperatur pracy - przynajmniej od -20°C do +40°C

- Waga bez baterii - nieprzekraczająca 200 g

- Przystosowany do szyny montażowej 22 mm weaver

- Wyposażenie w zestawie - pokrowiec, baterie

- Gwarancja – minimum 3 lata.

Tam gdzie w Opisie Przedmiotu Zamówienia zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent , dostawca) materiałów, aprobaty, specyfikacje i systemy, o których mowa 
w art. 30 ust. 1 – 3 ustawy PZP, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zagwarantują one realizację dostawy zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach. Za minimalne wymagania Zamawiający

uznaje parametry określone w obowiązujących normach i opisie przedmiotu zamówienia.