Wykonanie robót utrzymaniowo – naprawczych nawierzchni kolejowej Świętokrzyskiej Kolejki Wąskotorowej.  Wymiana 350 szt. podkładów drewnianych wąskotorowych typu 2WB wskazanych przez zamawiającego,                  w km 9,000 - 17,600 szlaku.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Branża torowa

ODBUDOWA ISTNIEJĄCEJ NAWIERZCHNI TORÓW

1.  WSTĘP

Przedmiot STWiORB:

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru prac budowalnych (STWiORB) są wymagania dotyczące robót utrzymaniowo – naprawczych nawierzchni kolejowej Świętokrzyskiej Kolejki Wąskotorowej.  Wymiana 350 szt. podkładów drewnianych wąskotorowych typu 2WB wskazanych przez zamawiającego,
 w km 9,000 - 17,600 szlaku.

1.1.  Zakres stosowania STWiORB:

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych jest stosowana jako dokument przy realizacji umowy na wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania wymienionego w punkcie 1.

1.2.   Zakres robót objętych ST:

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wymianą podkładów kolejowych wąskotorowych.

Zakres robót obejmuje:

- postępowanie z materiałem pochodzącym z demontażu istniejącej nawierzchni

- wymianę podkładów wskazanych przez zamawiającego w km 9,000 - 17,600

- Wykonawca dokona kontroli położenia układu torowego i odpowiedniego przytwierdzenia szyn do podkładów.

2. MATERIAŁY:

Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Do wymiany podkładów nowe materiały zapewnia Zamawiający. Dostarczenie nowych materiałów
z bazy Zamawiającego na miejsce budowy leży po stronie Wykonawcy.

- uszkodzone lub brakujące elementy przytwierdzeń i złączy należy uzupełnić nowymi

- zużyte elementy drewniane i stalowe należy składować w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego,
a po segregacji należy zezłomować bądź zutylizować

3. SPRZĘT:

Wykonawca odpowiedzialny jest za szczegółowy dobór sprzętu zapewniający prawidłowe wykonanie robót określonych w DTS oraz zgodnie z założoną technologią.

Do wykonania robót należy używać następującego sprzętu ręcznego lub mechanicznego:

- chwytak torowy,

- zakrętarka spalinowa,

- wiertarka do podkładów,

- wiertarka do szyn.

Sprzęt i maszyny wykorzystywane do prac winny spełniać odpowiednie standardy jakościowe i techniczne wykluczające emisje do wód i ziemi zanieczyszczeń niebezpiecznych, m.in. z grupy ropopochodnych (smary, oleje, paliwa).

4. TRANSPORT:

Transport materiałów (podkłady, elementy mocujące) powinien się odbywać transportem samochodowym terenowym ze względu na utrudniony dojazd do miejsca budowy (drogi polne i gruntowe).

5.  WYKONANIE ROBÓT:

Opis prac został ujęty w Dokumentacji Technicznej Skróconej (DTS).

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT:

Przy balastowaniu toru kontroli podlega rozstaw podkładów +/- 2cm mierzony miarką, przy czym odchyłka na długości 100 podkładów nie może przekraczać 50cm w stosunku do długości nominalnej. Przy profilowaniu toru kontroli podlega rozstaw szyn  (750 mm) mierzony toromierzem na całym remontowanym odcinku.

Wykonanie robót sprawdza i potwierdza Komisja powołana przez Zamawiającego.

7. ODBIÓR ROBÓT:

Odbioru robót dokonuje Komisja powołana przez Zamawiającego.

8. PRZEPISY ZWIĄZANE:

1. Dz. U. Nr 151- Rozporządzenie nr 987 MT i GM z dnia 10 września 1998 r. (z późniejszymi zmianami). W sprawie   warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie.

2. Wd-1  Instrukcja o warunkach technicznych utrzymania i eksploatacji infrastruktury kolejowej na jednotorowej linii kolejki wąskotorowej „Ponidzie”, 2021r.